## Slide 1: 《汇编语言程序设计》总复习

## Slide 2: 第 1 章

## Slide 3
1. 基本结构寄存器的名称、位长和作用
(1)通用寄存器：
  32位：EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP
  16位：AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
  8位：AL、AH、BL、BH、CL、CH、DL、DH
(2)段寄存器：CS、SS、DS、ES、FS、GS
(3)指令指针寄存器：EIP、IP
(4)标志寄存器：FLAGS
  6种状态标志： OF 、 SF 、ZF、 AF、 PF、 CF
  3种控制标志 ：DF、IF、TF
例：8086 CPU中的SP寄存器是一个_______位的寄存器。
A. 8位 B. 16位 C. 24位 D. 32位

## Slide 4
8086/8088寄存器组：
数据寄存器：
指针及变址寄存器：SP、BP、SI、DI
段寄存器： CS、DS、SS、ES
控制寄存器： IP、FLAGS
CPU组成：算术逻辑部件ALU、控制逻辑、
工作寄存器
AX
BX
CX
DX
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
高8位 低8位

## Slide 6
标志寄存器（程序状态字寄存器 PSW）
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
条件码标志： 控制标志：
OF 溢出标志 DF 方向标志
SF 符号标志 IF 中断标志
ZF 零标志 TF 陷阱标志
AF 辅助进位标志
PF 奇偶标志
CF 进位标志
OF DF IF TF SF ZF AF PF CF

## Slide 7
2. 存储器
存储单元的地址和内容：
1 0 0 1 1 1 1 1 1000H ( 1000H ) = 9F H
0 0 1 0 0 1 1 0 1001H
0 0 0 1 1 1 1 0 1002H ( 1002H ) = 1E H
1 1 0 1 0 1 1 1 1003H
字节
( 1000H ) = 269F H
( 1002H ) = D71E H
( 1001H ) = 1E26 H
访问两次存储器
( 1001H ) = 26 H
( 1003H ) = D7 H
字单元
字节单元

## Slide 8
存储器地址的分段：
20根地址线：地址范围 00000H ~ FFFFFH
小段：每16个字节为一小段，共有64K个小段
小段的首地址
00000H ~ 0000FH
00010H ~ 0001FH
00020H ~ 0002FH
…
FFFF0H ~ FFFFFH
段起始地址：小段首地址
物理地址：每个存储单元唯一的20位地址
段地址：段起始地址的高16位
偏移地址：段内相对于段起始地址的偏移值
（有效地址 EA）

## Slide 9
物理地址的计算：
物理地址 = 16d  段地址 + 偏移地址
16 位 段 地 址
16 位 偏 移 地 址
0000
+
20 位 物 理 地 址
问题:一个字单元的物理地址该如何表示呢?

## Slide 10: 举例:
内存数据区共占用10个字单元,已知起始地址为13BA:00BA,求该字节单元的物理地址是多少?
PA=13BA0+00BA
=13C5AH

## Slide 11
存储器的逻辑分段：
存储器
64K代码
01500H
42000H
1CD00H
0150H
4200H
1CD0H
段寄存器
CS
DS
SS
ES
64K堆栈
64K数据
64K附加数据
B0000H
B000H

## Slide 12
3. 外部设备
外设接口（Interface）
每个接口包括一组寄存器：
数据寄存器
状态寄存器
命令寄存器
端口（Port）地址
0000～FFFFH
0000 ～00FFH

## Slide 13: 举例
要输入端口1234H中的8位数据，其指令应是（ ）
mov dx,1234h
in al,dx

## Slide 14: 第2章 汇编语言源程序组成
 汇编程序分段结构
 伪操作
 汇编语言程序格式
 汇编语言程序的上机过程

## Slide 15
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
段定义伪操作 | SEGMENT | 段名 SEGMENT[定位类型] | 定义一个逻辑段
 |  | [组合类型][‘类别’] | 
 | ENDS | ……… | 
 |  | 段名 ENDS | 
 | ASSUME | ASSUME 段寄存器名：段段名 | 设定逻辑段段址所在的段寄存器
 | ORG | ORG 表达式 | 将地址计数器置为表达式的值
数据定义伪操作 | DB | [变量名] DB 操作数[,……] | 定义字节变量
 | DW | [变量名] DW 操作数[,……] | 定义字（2字节）变量
 | DD | [变量名] DD 操作数[,……] | 定义双字（4字节）变量
 | DQ | [变量名] DQ 操作数[,……] | 定义四字（8字节）变量
 | DT | [变量名] DT 操作数[,……] | 定义十字节（10字节）变量

## Slide 16
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
符号定义伪操作 | EQU | 名字 EQU 表达式 | 给名字赋值
 | = | 名字 = 表达式 | 同上，但允许重复赋值
 | LABEL | 名字 LABEL 表达式 | 定义变量或标号的类型
过程定义伪操作 | PROC | 过程名 PROC [NEAR/FAR] | 定义一个过程
 | … | …… | 
 | ENDP | 过程名 ENDP | 
模块定义与连接伪操作 | NAME | NAME 模块名 | 指定模块名
 | END | END [标号] | 表示源程序结束
 | PUBLIC | PUBLIC 符号[,……] | 说明本模块中的公共符号
 | EXTRN | EXTRN 名字：类型[,……] | 说明本模块中所用外部符号

## Slide 17
汇编语言的分段结构：
2.1 汇编语言程序的基本结构

## Slide 18
汇编语言程序格式
表达式：数字表达式 地址表达式
标号 指令 寄存器 说明程序或语句
变量 伪指令 标号 的功能
宏指令 变量
常数
表达式
源程序的每条语句可表示为：
[符号地址] 操作 操作数 [; 注释]

## Slide 19: 标号/名字的命名
约定：
  最长31个字符
  第一个字符不能是数字
  ? $ _ @可出现在标号的任意位置，但? $不能单独使用
  . 只能出现在起始位置
  一个程序中，每个标识符的定义是唯一的，且不能与任何保留字相同
字母：A ~ Z ；
数字：0 ~ 9 ；
特殊字符：?、· 、＠、_、$ 。
保留字是一个汇编语言中预先保留下来的具有特殊含义的符号，只能作为固定的用途。凡是8086的指令、伪指令、寄存器名等都是保留字。

## Slide 20
在指令语句中，名字称为标号。
指令语句中的标号实质上是指令的符号地址。
标号有三种属性：段、偏移量和类型
1.标号
NEXT: MOV AX,1234H ;AX←1234H

## Slide 21
用指示语句定义变量时，汇编语言中名字部分就是变量名。
数据存放在存储器中要占一定内存空间，称这个被占用的内存空间为变量。
而变量名就是给所占用内存空间起的名字。
变量有三种属性：段、偏移量和类型。
2.变量名
VAR DB 41H,42H,43H,44H ;四个原始数据

## Slide 22
算术运算符 | 逻辑运算符 | 关系运算符 | 分析运算符 | 属性运算符
+(加法) | AND(与) | EQ(相等) | TYPE | PTR
-(减法) | OR(或) | NE(不等) | LENGTH | THIS
*(乘法) | XOR(异或) | LT(小于) | SIZE | SHORT
/(除法) | NOT(非) | GT(大于) | OFFSET | HIGH
MOD(求余) |  | LE(小于等于) | SEG | LOW
 |  | GE(大于等于) |  | :
3.表达式
汇编语句中的表达式分为两种：数值表达式和地址表达式。
数值表达式产生一个数值结果。
地址表达式的结果是存储器的地址。
表达式中常用的运算符有以下几种：

## Slide 23
4）分析运算符
①OFFSET运算符：利用运算符OFFSET可以得到一个标号或变量的偏移量。
使用格式：OFFSET 变量名或标号名
②SEG运算符：利用运算符SEG可以得到一个标号或变量的段基址
格式： SEG 变量名或标号名

## Slide 24
PTR的应用场合主要有两处：一种情况是当要访问的存储单元的类型不确定时，可以用PTR明确指明要访问的存储单元的类型。如：
MOV [BX],10H
MOV BYTE PTR[BX],10H
BX
BX
MOV WORD PTR[BX],10H
10H
10H 00H
③PTR运算符：用来指定存储器操作数的类型。

## Slide 25: PTR合成运算符的另一种应用场合是当要引用的标号类型和定义类型不一致时，可以用PTR临时改变标号的类型为我们所需要的类型。 如：
A1 DB 10H,20H
MOV AX,A1
MOV AX,WORD PTR A1
该修改是临时的，只在当前语句有效

## Slide 26
2.3 常用伪操作
伪指令：
不是CPU执行的指令，而是程序员给编译程序下达的命令。
是在编译源程序期间由编译程序执行的命令。
定义数据、分配存储区、定义段、定义过程
伪指令语句：在汇编时不产生二进制代码，仅为编译程序提供
汇编时所需要的信息的语句。

## Slide 27: 2.3.1 段定义伪操作
程序的段结构
段定义
段寻址（指定当前段）
段寄存器的装入
常用的伪操作有SEGMENT、ENDS和ASSUME

## Slide 28
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
段定义 伪操作 | SEGMENT | 段名 SEGMENT[定位类型] | 定义一个逻辑段
 |  | [组合类型][‘类别’] | 
 | ENDS | ……… | 
 |  | 段名 ENDS | 
 | ASSUME | ASSUME 段寄存器名：段段名 | 设定逻辑段段址所在的段寄存器
 | ORG | ORG 表达式 | 将地址计数器置为表达式的值

## Slide 29
DATA SEGMENT
┇
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
┇
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，ES：DATA，SS：STACK
BEGIN: MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV ES，AX
MOV AX，STACK
MOV SS，AX
……
CODE ENDS
END BEGIN ；指明程序入口，结束汇编

## Slide 30
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
数据定义 伪操作 | DB | [变量名] DB 操作数[,……] | 定义字节变量
 | DW | [变量名] DW 操作数[,……] | 定义字（2字节）变量
 | DD | [变量名] DD 操作数[,……] | 定义双字（4字节）变量
 | DQ | [变量名] DQ 操作数[,……] | 定义四字（8字节）变量
 | DT | [变量名] DT 操作数[,……] | 定义十字节（10字节）变量

## Slide 31
主要包括下列几种：
  DB（Define Byte）：定义字节，后面的每个操作数占1个字节。
  DW（Define Word）：定义字，后面的每个操作数占1个字。
  DD（Define DWord）：定义双字，后面的每个操作数占2个字。
  DQ（Define QWord）：定义四字，后面的每个操作数占4个字。
  DT（Define Tbyte）：定义十字节，后面的每个操作数占10个字节。
2.3.2 数据定义伪操作
[变量名] 变量定义符 操作数[，…，操作数]

## Slide 32: 字节量数据（Byte-sized）
1）DB定义8位、字节量变量数据
  无符号整数0～255
  补码表示的有符号整数：-128～+127
  一个字符（ASCII码值）
  压缩BCD码：0～99
  非压缩BCD码：0～9
  ……
字符串定义使用字节变量定义DB
DATA1 DB 50H,52H
52H
50H
DATA1

## Slide 33: 字变量数据
2）DW定义16位、字量变量数据
  包含高低两个字节，16位无符号和有符号整数
  16位段地址，16位偏移地址
  占用2个连续的字节存储单元
34H
56H
DATA2
DATA2 DW 3456H

## Slide 34: ？表达式
●这是为数据项分配存储单元的一种方法，只是存储单元中不预置确定的值，常用来预留存储单元，存放程序的中间结果或最终结果。
RESULT DB ？ ；预置一个字节单元，其值不定
重复定义子句DUP
●利用重复定义子句DUP可以为若干个重复数据分配存储单元。
带DUP的表达式格式如下：
n DUP （表达式）
●其中圆括号内的表达式是重复的内容，n 是重复次数。

## Slide 35
常用伪指令
（1）数据字义伪指令：DB、DW、DD
（2）等值伪指令：EQU、=
常用运算符
$运算符、SEG运算符、OFFSET运算符、 PTR运算符、[ ]
例：BUF DB ‘THE QUICK BROWN FOX’
  LL EQU $-BUF
  S DB ‘HELLO’
  LLL EQU $-S
  LLLL EQU $-BUF
  分别写出LL= ，LLL= ，LLLL= 。

## Slide 36: 举例
DATA_BYTE DB 10,4,10H,?
DATA_WORD DW 100,100H,-5,?
COUNT EQU ($-DATA_WORD)/2
-
0AH
04H
10H
-
64H
00H
00H
01H
FBH
FFH
-
DATA_BYTE 
DATA_WORD 
MOV AX,WORD PTR DATA_BYTE+1
MOV AL,BYTE PTR DATA_WORD+3
MOV BL,DATA_BYTE
CBW

## Slide 37: 举例： ARRAY DW 1, 2 , $+4 , 3 , 4 , $+4
00H
01H
00H
02H
00H
7CH
00H
03H
00H
04H
00H
82H
ARRAY 
007E
0078
0074

## Slide 38
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
符号定义伪操作 | EQU | 名字 EQU 表达式 | 给名字赋值
 | = | 名字 = 表达式 | 同上，但允许重复赋值
 | LABEL | 名字 LABEL 表达式 | 定义变量或标号的类型
2.3.3 符号定义伪操作

## Slide 39
1. EQU伪操作
EQU伪操作就表达式的值赋予一个名字。在程序中，凡是出现该符号的地方，汇编时均用其值代替，如：
CR EQU 0DH ;常数
LF EQU 0AH ;常数
ABL EQU ASCII_TABLE ;变量
STR EQU 64*1024 ;数值表达式
ADR EQU ES:[BX+SI+5] ;地址表达式
CBD EQU AAM ;指令助记符
需要注意的是，一个符号一经EQU伪操作赋值后，在整个程序中，不允许再对同一个符号重新定义。
名字 EQU 表达式

## Slide 40
2. =（等号）伪操作
“=”伪操作的功能与EQU相似，主要区别在于它可以对同一个名字重复定义，如：
COUNT = 10
MOV CX,COUNT ;CX←10
...
COUNT=COUNT-1
MOV BX,COUNT ;BX←9
名字 = 表达式

## Slide 41
3. LABEL伪操作
定义标号或变量的类型。
变量的类型可以是BYTE、WORD、DWORD
或结构名、过程名；
标号的类型可以是NEAR或FAR。如：
名字 LABEL 类型
AREAW LABEL WORD
AREAB DB 100 DUP(?)
...
MOV AREAW,AX
...
MOV AREAB[29],AL
AGAINF LABEL FAR
AGAIN: PUSH BX

## Slide 42
类别 | 伪操作名 | 格式 | 功能
过程定义伪操作 | PROC | 过程名 PROC [NEAR/FAR] | 定义一个过程
 | … | …… | 
 | ENDP | 过程名 ENDP | 

## Slide 43
格式： 过程名 PROC ［NEAR / FAR］
┇ } 过程体
RET
过程名 ENDP
功能：完成过程定义，在过程体中实现过程的操作功能
2.3.4 过程定义伪操作
过程名是过程入口的符号地址

## Slide 44
当主程序调用过程时，使用CALL指令。
（1）主程序调用过程
CALL 过程名
CALL负责将断点压栈，并转向过程入口。
（2）子程序返回
过程返回主程序时用RET或RET n。

## Slide 45
代码段名 SEGMENT
过程名1 PROC FAR
……
RET
过程名1 ENDP
过程名2 PROC NEAR
……
RET
过程名2 ENDP
……
……
代码段名 ENDS
NAME1 PROC FAR
┆
CALL NAME2
┆
RET
NAME2 PROC NEAR
┆
RET
NAME2 ENDP
NAME1 ENDP
过程的定义和调用
均可嵌套

## Slide 46
——————
——————
CALL PPP
——————
——————
——————
PPP PROC NEAR
MOV AX,1234H
RET
PPP ENDP

## Slide 47
2. 宏定义伪指令
宏定义伪指令用于定义宏指令，其语句格式如下：
宏指令名 MACRO [形式参数表]
…… ;宏体
ENDM
宏指令经定义后，即可在程序中使用，称为宏调用。

## Slide 48
汇编程序
编辑程序
连接程序
program.asm
program.obj
program.exe
汇编程序功能
汇编程序的主要功能：
检查源程序，给出出错信息。
产生目标文件(.obj)和列表文件(.lst)。
展开宏指令。

## Slide 49: 第三章 8086的寻址方式和指令系统
熟练掌握：
七种最基本的操作数寻址方式的含义，有效地址
各种指令的功能、特殊要求(注意事项)和隐含操作数

## Slide 50
 指令系统
 寻址方式
与数据有关的寻址方式
与转移地址有关的寻址方式
重要知识点
问题:哪些寄存器可以用来寻址?

## Slide 51
1. 8086的寻址方式
与数据有关的寻址方式：
立即寻址 MOV AX , 3069H
寄存器寻址 MOV AL , BH
直接寻址 MOV AX , [ 2000H ]
寄存器间接寻址 MOV AX , [ BX ]
寄存器相对寻址 MOV AX , COUNT [ SI ]
基址变址寻址 MOV AX , [ BP ] [ DI ]
相对基址变址寻址 MOV AX , MASK [ BX ] [ SI ]

## Slide 52
与转移地址有关的寻址方式：
段内寻址
段内直接寻址 JMP NEAR PTR NEXT
段内间接寻址 JMP TABLE [ BX ]
段间寻址
段间直接寻址 JMP FAR PTR NEXT
段间间接寻址 JMP DWORD PTR [ BX ]

## Slide 53
 数据传送指令
 算术指令
 逻辑指令
 串处理指令
 控制转移指令
 处理机控制指令
2. 8086的指令系统

## Slide 54
重点关注！
指令的汇编格式
指令的基本功能
指令支持的寻址方式
指令的执行对标志位的影响
指令的特殊要求

## Slide 55
数据传送指令：
     通用数据传送指令
    MOV、PUSH、POP、XCHG
     累加器专用传送指令
    IN、OUT、XLAT
     地址传送指令
    LEA、LDS、LES
     标志寄存器传送指令
    LAHF、SAHF、PUSHF、POPF

## Slide 56
算术指令：
     加法指令
    ADD、ADC、INC
     减法指令
    SUB、SBB、DEC、NEG、CMP
     乘法指令
    MUL、IMUL
     除法指令
    DIV、IDIV
     符号扩展指令
    CBW、CWD
     十进制调整指令
    DAA、DAS、
    AAA、AAS、AAM、AAD

## Slide 57
逻辑指令：
 逻辑运算指令
AND、OR、NOT、XOR、TEST
 移位指令
SHL、SAL、SHR、SAR、
ROL、ROR、RCL、RCR

## Slide 58
串处理指令：
 设置方向标志指令
CLD、STD
 串处理指令  串重复前缀
MOVSB / MOVSW REP
STOSB / STOSW REPE / REPZ
LODSB / LODSW REPNE / REPNZ
CMPSB / CMPSW
SCASB / SCASW

## Slide 59
控制转移指令：
 无条件转移指令
    JMP
   条件转移指令
    JZ / JNZ 、 JE / JNE、 JS / JNS、 JO / JNO、
    JP / JNP、 JB / JNB、 JL / JNL、 JBE / JNBE、
    JLE / JNLE、 JCXZ
   循环指令
    LOOP、LOOPZ / LOOPE、LOOPNZ / LOOPNE
   子程序调用和返回指令
    CALL、RET
   中断与中断返回指令
    INT、INTO、IRET

## Slide 60
处理机控制指令：
 标志位处理指令
CLC、 STC、 CMC、
CLD、STD、
CLI、STI
 处理机控制指令
NOP、HLT、WAIT、ESC、LOCK

## Slide 61: 下列指令哪些是错误的?
mov ax,bx
mov ax,bl
mov cs,bx
mov cs,1000h
add bx,es
mov [bx],[si]
shl dx,cl
and ax,[cx]
div dx,2
div 2
inc ax
xchg ax,ds
xchg al,12h
xchg [si],[di]
mov al,[si]
xchg al,[di]
mov [si],al

## Slide 62
2023-1. 有程序如下： BUF DW 5，6，1，9，8，2
VAR DW 0
COUNT EQU 6
START: MOV SI，OFFSET BUF
MOV CX，COUNT
MOV AX，[SI]
NEXT: CMP [SI]，AX
JB FORWORD
MOV AX，[SI]
FORWORD: INC SI
INC SI
LOOP NEXT
MOV VAR，AX
程序执行后变量VAR的值为 ；
程序功能是 。
9
求一组数据中的最大值

## Slide 63
2023-1. 有程序如下： BUF DW 5，6，1，9，8，2
VAR DW 0
COUNT EQU 6
START: MOV SI，OFFSET BUF
MOV CX，COUNT
MOV AX，[SI]
NEXT: CMP AX，[SI]
JB FORWORD
MOV AX，[SI]
FORWORD: INC SI
INC SI
LOOP NEXT
MOV VAR，AX
程序执行后变量VAR的值为 ；
程序功能是 。
1
求一组数据中的最小值

## Slide 64
2023-2．有程序段如下： MOV AL，96H
MOV DL，AL
MOV DH，AL
AND DL，0FH
MOV CL，4
SHR DH，CL
程序执行后DH=________________，DL= ____________，
AL=________________，CL=________________。
9（或9H）
6（或6H）
96H
4（或4H）

## Slide 65
2023-3． 有程序如下： MOV AH，0F0H
MOV AL，0
CMP AH，AL
JL MINUS
MOV DH，1
JMP FINISH
MINUS: MOV DH，0FFH
FINISH: 程序执行后，AH=______________，AL=______________，
DH=______________，ZF=______________.
F0H
0H（或0）
FFH
0

## Slide 66
2023-4.有程序段如下：
X DB ?
Y DB ?
MOV AX，0102H
MOV WORD PTR X，AX
MOV BH，X
MOV BL，Y
程序运行后，AH= _______________ AL=_______________
BH= _______________ BL=_______________
01H（或1）
02H（或2）
02H（或2）
01H（或1）

## Slide 67
2023-5. 有程序如下： ARRAY DB 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9
SUM DB ?
COUNT EQU 10
MOV SI，OFFSET ARRAY
MOV CX，COUNT
XOR DL，DL
NEXT: ADD DL，[SI]
INC SI
LOOP NEXT
MOV SUM，DL
程序执行后，SUM= ____________,CX= ________
45（或2DH）
0H（或0）

## Slide 68
2023-6. 有程序如下：
MOV AL，7EH
MOV BL，5BH
ADD AL，BL
程序运行后，AL= ______________ OF=______________
SF= ______________ CF=______________
D9H
1
1
0

## Slide 69
2023-7.设有一字符串‘scanning for the letter X’，
要寻找字符‘X’所在的位置，填写下列程序完成上述功能。
DTS SEGMENT
STR DB ‘scanning for the letter X’
LEN EQU $-STR ；字符串长度
POS DB 0 ；存放字符‘X’所在位置
DTS ENDS
STS SEGMENT STACK
DB 100 DUP(?)
STS ENDS

## Slide 70
CDS SEGMENT
ASSUME CS:CDS，DS:DTS，SS:STS
MAIN: MOV AX，DTS
MOV ________ ，AX
MOV SI，OFFSET ________ ；SI指向字符串首地址
MOV CX， ________ ；置CX为字符串长度
MOV AL，’X’ ；置AL为待查找的字符‘X’
MOV AH，0 ；置AH为待查找字符所在位置，初始为0
NEXT: CMP ________ ，AL ；所取的字符是否为‘X’
JE ________ ；是，则退出循环
INC ________ ；；更新待查找字符所在位置
LOOP NEXT否则，SI指向下一个字符
INC AH ；未处理完，则继续
FOUND: MOV ________ ，AH ；保存待查找字符所在位置
MOV AH，4CH ；返回系统
INT 21H
CDS ENDS
END ________ ；指明程序入口，结束汇编
DS
STR
LEN
[SI]
FOUND
SI
POS
MAIN

## Slide 71
2023-31. 有程序段如下： MOV BX，OFFSET X
MOV AL，[BX][6]
MOV AH，[BX][7]
MOV SI，4
MOV DL，[BX][SI][2]
MOV DH，[BX][SI][3]
X DB 1，2，3，4，5，6，7，8
执行该程序段后，
AL =______________ ，AH =______________ ，
DL =______________ ，DH =______________
07H（或7）
08H（或8）
07H（或7）
08H（或8）

## Slide 72
2023-32．有程序段如下： VAR1 DW 0010H
VAR2 DW 0020H
MOV AX，VAR1
MOV BX，VAR2
PUSH AX
PUSH BX
POP AX
POP BX
MOV VAR1，AX
MOV VAR2，BX
........
执行该程序段后，VAR1=______________,
VAR2=______________
0020H
0010H

## Slide 73
2023-33．有程序段如下： X DB 0AH，0BH，0CH，0DH
Y DB 10H，20H，30H，40H
Z DB 4 DUP(?)
........
MOV BX，OFFSET X
MOV SI，OFFSET Y
MOV DI，OFFSET Z
MOV CX，4
CLC
L1：MOV AL，[BX]
ADC AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC BX
INC SI
INC DI
LOOP L1
执行该程序段后，变量Z的首字节为______________，
该程序的功能是____________________________。
1AH
实现32位加法运算（或Z=X+Y）

## Slide 74
2023-34.有程序段如下：
MOV AL，’9’
SUB AL，’0’
MOV BL，35H
AND BL，0FH
MOV CL，4
SHL AL，CL
OR AL，BL
执行该程序段后，AL= ______________ BL=______________
95H
05H

## Slide 75
2023-35. 有程序段如下： MOV SI，OFFSET BUF
MOV AL，[SI]
INC SI
L1： ADD AL，[SI]
L2： ADD AL，1
BUF DB 69H，96H
语句L1执行完成后，CF=___________,ZF=___________，
语句L2执行完成后，CF=___________,ZF=___________。
0
0
1
1

## Slide 76
2023-36. 有程序段如下：
VAR DB ‘A’
MOV CX，8
NEXT: ROL VAR，1
MOV DL，VAR
AND DL，1
ADD DL，30H
MOV AH，2
INT 21H
LOOP NEXT
执行该程序段后，屏幕显示______________ ，
VAR= ______________。
01000001
‘A’(或41H或01000001B)

## Slide 77
2023-37.已知10个无符号数0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，
查找其中的最大值，请填写下列程序以完成上述功能。
DTS SEGMENT
DATA DB 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9
MAX DB ?
DTS ENDS
STS SEGMENT STACK
DB 100 DUP(?)
STS ENDS

## Slide 78
CDS SEGMENT
ASSUME CS:CDS，DS:DTS，SS:STS
MAIN: MOV ________，DTS
MOV ________ ， AX
LEA SI, ________ ；SI指向数据块首地址
MOV CX，10 ；置CX为数据块中数据的个数
CLD ；置DF=0，使SI递增
LODSB ；取第一个数据
MOV MAX，AL ；存当前最大值
DEC _______ ；递减已处理数据的数量
NEXT: LODSB ；取一个新数据
CMP AL，MAX ；新数据与当前最大值作比较
________ OVER ；新数据小于当前最大值
MOV ________ ，AL ；新数据作为当前最大值
OVER: LOOP ________ ；未处理完，则继续
MOV AH，4CH
INT 21H
CDS ENDS
END ________ ；指明程序入口，结束汇编
AX
DS
DATA
CX
JB
MAX
NEXT
MAIN

## Slide 79: 第4章 8086汇编语言程序设计的基本方法

## Slide 80
编制汇编语言程序的步骤：
(1) 分析题意，确定算法
(2) 根据算法画出程序框图
(3) 根据框图编写程序
(4) 上机调试程序

## Slide 81
分支结构 子程序结构
程序结构：
复合结构：多种程序结构的组合
…
顺序结构 循环结构

## Slide 82
1. 分支程序设计
…
case 1 case 2 case n
?
?
case 1 case 2 case n
CASE 结构 IF-THEN-ELSE 结构
(1) 逻辑尺控制
(2) 条件控制
(3) 地址跳跃表（值与地址有对应关系的表）

## Slide 83
2. 循环程序设计
DO-WHILE 结构 DO-UNTIL 结构
控制条件
初始化
循环体
Y
N
控制条件
初始化
循环体
Y
N

## Slide 84
初始化：设置循环的初始状态
循环体：循环的工作部分及修改部分
控制条件：计数控制
特征值控制
地址边界控制

## Slide 85
例子：
将二进制数以十六进制的形式显示在屏幕上
统计 1 的个数,求数组元素之和
在数组中插入一元素,查找第一个是0的数据
数组运算（静态地预置逻辑尺）
从键盘输入字符串（动态地修改标志位）
起泡排序（多重循环）
注意:LOOP,LOOPNZ,LOOP指令的含义!

## Slide 86: 举例
ADRR DB 0AH,02H,03H,33H,FFH
COUNT EQU $-ADRR
RESULT DW ？
…
MOV CX，COUNT
MOV BX，-1
NEXT： INC BX
CMP ADRR[BX]，0AH
LOOPNZ NEXT
JZ DONE
MOV BX，OFFH
DONE： MOV RESULT，BX

## Slide 87: 3.子程序结构
 过程定义伪操作
 子程序的调用与返回
 保存与恢复寄存器
 子程序的参数传送
 子程序的嵌套与递归

## Slide 88
1. 过程定义伪操作
过程名 PROC NEAR ( FAR )
过程名 ENDP
（1）NEAR属性：调用程序和子程序在同一代码段中
  （段内调用）
（2）FAR属性：调用程序和子程序不在同一代码段中
  （段间调用）
.
.
.

## Slide 89
code segment
main proc far
......
call subr1
......
ret
main endp
subr1 proc near
......
ret
subr1 endp
code ends
segx segment
    subt proc far
    ......
    ret
    subt endp
    ......
    call subt
    ......
    segx ends
    segy segment
    ......
    call subt
    ......
    segy ends

## Slide 90
子程序调用：隐含使用堆栈保存返回地址
call near ptr subp
  (1) 保存返回地址
  (2) 转子程序
  ( IP ) ← subp 的偏移地址
call far ptr subp
  (1) 保存返回地址
  (2) 转子程序
  ( CS ) ← subp 的段地址
  ( IP ) ← subp 的偏移地址
2. 子程序的调用与返回
( SP ) → ( IP )
( CS )
( SP ) → ( IP )
子程序返回：ret

## Slide 91
3. 保存与恢复寄存器
subt proc far
push ax
push bx
push cx
push dx
......
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
ret
subt endp

## Slide 92
(1) 通过寄存器传送参数
(2) 通过存储器传送参数
(3) 通过地址表传送参数地址
(4) 通过堆栈传送参数或参数地址
4. 子程序的参数传送

## Slide 93
例子：
十进制数到十六进制数的转换
累加数组中的元素
data segment
  ary dw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
  count dw 10
  sum dw ?
data ends

## Slide 94
proadd proc near
  ……
  lea si, ary
  mov cx, count
  xor ax, ax
next : add ax, [si]
  add si, 2
  loop next
  mov sum, ax
  ……
  ret
proadd endp
主程序： call proadd
子程序：
通过存储器传送参数：

## Slide 95
通过地址表传送参数地址：
table dw 3 dup ( ? )
mov table, offset ary
mov table+2, offset count
mov table+4, offset sum
mov bx , offset table
call proadd
proadd proc near
  ……
  mov si, [bx]
  mov di, [bx+2]
  mov cx, [di]
  mov di, [bx+4]
  xor ax, ax
next :
add ax, [si]
add si, 2
  loop next
  mov [di], ax
  ……
  ret
proadd endp
子程序中：

## Slide 96
stack segment
dw 100 dup (?)
tos label word
stack ends
通过堆栈传送参数或参数地址:
mov ax, stack
mov ss, ax
mov sp, offset tos

## Slide 97
 宏汇编
 重复汇编
 条件汇编

## Slide 98
1. 宏汇编
宏：源程序中一段有独立功能的程序代码。
宏指令：用户自定义的指令。在编程时，将多次
使用的功能用一条宏指令来代替。
汇编语言程序
指令
伪指令（伪操作）
宏指令

## Slide 99
宏定义：
macro_name MACRO [哑元表]
[ LOCAL 标号表 ]
        …… （宏定义体）
ENDM
宏调用： （必须先定义后调用）
macro_name [实元表]
宏展开：
汇编程序把宏调用展开

## Slide 100
例：求绝对值
宏定义：
absol MACRO oper
LOCAL next
cmp oper , 0
jge next
neg oper
next:
ENDM
宏调用：
  ……
  absol var
  ……
  absol bx
  ……
宏展开：
……
+ cmp var , 0
+ jge ??0000
+ neg var
+ ??0000:
……
+ cmp bx , 0
+ jge ??0001
+ neg bx
+ ??0001:
……

## Slide 101
宏汇编操作符： & ;; %
符号1 & 符号2
宏展开时,合并前后两个符号形成一个符号。
;; 注释
宏展开时，;;后面的注释不予展开。
% 表达式
汇编程序将%后面的表达式转换为数字，并在展开期间用这个数取代哑元。

## Slide 102: 第 5 章

## Slide 103
中断源：引起中断的事件
外中断（硬中断）：
外设的 I/O 请求 —— 可屏蔽中断
电源掉电 / 奇偶错 —— 非屏蔽中断
内中断（软中断）：
INT 指令 / CPU 错（除法错、溢出）/
为调试程序设置的中断
中断传送方式

## Slide 104
类型0的(IP)
类型0的(CS)
类型1的(IP)
类型1的(CS)
类型N的(IP)
类型N的(CS)
类型255的(IP)
类型255的(CS)
00000
00004
4*N
003FC
中断向量：
中断例行程序的入口地址
中断向量表

## Slide 105
INT n （n : 中断类型号）
(1) 保存现场和返回地址
(2) 转中断处理程序
( IP ) ← ( n*4 )
( CS ) ← ( n*4 + 2 )
IRET
( CS )
( SP ) → ( IP )
( PSW )
例： BIOS中断 INT 4AH
  4AH  4 = 128 H
  4AH 4 + 2 = 12A H
  ( 128H )  ( IP )
  ( 12AH )  ( CS )

## Slide 106
中断程序的编写步骤：
  主程序：
    设置中断向量
    设置 CPU 的中断允许位 IF
    设置设备的中断屏蔽位
  中断处理子程序：
    保存寄存器内容
    如允许中断嵌套，则开中断
    处理中断
    关中断
    送中断结束命令( EOI )给中断命令寄存器
    恢复寄存器内容
    IRET中断返回

## Slide 107: DOS 功能调用

## Slide 108
调用 DOS 或 BIOS 功能的基本步骤：
  将调用参数装入指定寄存器
  如需功能号，将它装入 AH
  如需子功能号，将它装入 AL
  按中断类型号调用 DOS 或 BIOS 中断
  检查返回参数是否正确
DOS 功能与 BIOS 功能都通过 软件中断 调用。

## Slide 109
1. DOS 中断调用
DOS 功能调用（ INT 21H ）
用户在程序中调用 DOS 提供的一些子功能：
  (1) 一般设备的输入输出
  (2) 磁盘的输入输出及磁盘文件的管理
  (3) 其它

## Slide 110
DOS 键盘功能调用 ( AH = 1, 6, 7, 8, A, B, C )
（单字符输入/输入字符串/清除键盘缓冲区/检验键盘状态）
例：单字符输入 ( AH=1 )
get_key: mov ah, 1
int 21h
cmp al, ‘Y’
je yes
cmp al, ‘N’
je no
jne get_key
yes:
……
no:
……
例：输入字符串 ( AH=0ah )
定义缓冲区：
maxlen db 32
actlen db ?
string db 32 dup ( ? )
maxlen db 32, 0, 32 dup ( ? )
maxlen db 32, 33 dup ( ? )
  lea dx, maxlen
  mov ah, 0ah
  int 21h

## Slide 111
DOS 显示功能调用 ( AH=2, 6, 9 )
（显示一个字符/显示字符串）
  例：显示一个字符 ( AH=2 )
      mov ah, 2
      mov dl, ‘A’
      int 21h
  例：显示字符串 ( AH=9 )
      string db ‘HELLO’, 0dh, 0ah, ‘$’
      mov dx, offset string
      mov ah, 9
      int 21h

## Slide 112: 感谢大家一如既往的支持！
考出好成绩！
祝大家：