## Slide 1: 第三章作业
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1. MOV AX,ES:[1000H] 源操作数的寻址方式是：
立即寻址
A
直接寻址
B
寄存器相对寻址
C
寄存器间接寻址
D
单选题
2分

## Slide 3
2.MOV AX,ES:COUNT[DI] 源操作数的寻址方式是：
寄存器间接寻址
A
立即寻址
B
寄存器相对寻址
C
基址寄存器相对寻址
D
单选题
3分

## Slide 4
3.MOV DX,COUNT[BP][DI]的源操作数的寻址方式是：
寄存器相对寻址
A
寄存器间接寻址
B
直接寻址
C
相对基址变址寻址
D
单选题
3分

## Slide 5
4.指令MOV BX,MASK[],若MASK=3500H,SS=1200H,DS=1000H,BP=1000H,那么物理地址为：
17500H
A
16500H
B
14500H
C
13500H
D
多选题
3分

## Slide 6
5.指令MOV AX,COUNT[BX],若COUNT=0400H,SS=1200H,DS=1000H,BX=5000H,那么物理地址为：
17400H
A
17000H
B
15400H
C
14500H
D
单选题
3分

## Slide 7
6. 指令MOV DX,DELTA[BX][SI],若DELTA=1300H,SS=7200H,DS=5400H,BX=0500H,SI=4000H,那么物理地址为：
6F300H
A
77800H
B
59800H
C
78700H
D
单选题
3分

## Slide 8
7. 当执行指令ADD AX,BX后,若AX的内容为2BA0H,设置的奇偶标志位PF=1,下面的叙述正确的是：
表示结果中含1的个数为偶数
A
表示结果中含1的个数为奇数
B
表示该数为偶数
C
表示结果中低八位含1的个数为偶数
D
单选题
3分

## Slide 9
8. MOV BUF[BX],AX该指令中目的操作数寻址方式是：
寄存器寻址
A
寄存器间接寻址
B
寄存器相对寻址
C
相对基址变址寻址
D
单选题
3分

## Slide 10
9. 若AX=1020H,BX=1200H,CF=1,则SBB AX,BX的执行结果为：
0EF1FH
A
0FEFFH
B
0FE1FH
C
0FE21H
D
单选题
3分

## Slide 11
10. 若AX=2000H,CL=90H,则DIV CL执行后,AX=？
8038H
A
8039H
B
9138H
C
8138H
D
单选题
3分

## Slide 12
11. 若BL=83H,CF=1,则ADC BL,90H执行后,BL=？
15H
A
16H
B
17H
C
14H
D
单选题
3分

## Slide 13
12. 若DX=1010H,则AND DX,DX的执行结果为：
0000H
A
1111H
B
1010H
C
FFFFH
D
单选题
3分

## Slide 14
13. 换码指令的助记符是：
XCHG
A
LEAS
B
XLAT
C
MOV
D
单选题
2分

## Slide 15
14. 在多字节加减运算时,特别要注意标志( )对运算的影响:
AF
A
CF
B
SF
C
OF
D
单选题
3分

## Slide 16
15.设()=8260H ()=3500H,指令DEC WORD PTR[DI]操作数的物理地址是：
11760H
A
85B00H
B
86100H
C
以上都不时
D
单选题
3分

## Slide 17
指令MOV AL，2000H是合法的。
正确
错误
A
B
单选题
2分

## Slide 18
指令MOV CX，AL是合法的。
正确
错误
A
B
单选题
2分

## Slide 19
指令MOV IP，BX是合法的。
正确
错误
A
B
单选题
2分

## Slide 20
串操作指令中用DI作为目的变址寄存器时使用段寄存器ES。
正确
错误
A
B
单选题
2分

## Slide 21
.OFFSET的优先级低于AND。
正确
错误
A
B
单选题
2分

## Slide 22
.OFFSET的优先级低于AND。
正确
错误
A
B
单选题
2分

## Slide 23
语句QEW DB ‘ASDF’是合法的。
正确
错误
A
B
单选题
2分

## Slide 24
用一条指令实现操作要求。
(I)将数据65存入数据段内偏移地址为 0010H的单元中。
答：MOV BYTE PTR[0010H],65
(2)设BX寄存器中是数据段内某字节类型数组的首地址， 要求将该数组的第3号元素加上20, 其和仍存千该元素中。（注意：数组的首元素为笫0号元素。）
答：ADD BYTE PTR[BX+3] ,20
(3)设DAT7为数据段内定义的字类型变量，要求将DAT7的高字节存入AL寄存器。
答：MOV AL,BYTE PTR [DAT7+1]
主观题
9分

## Slide 25
用一条指令实现操作要求。
(4)设数据段内定义的一个字类型数组，数组首地址在BX中，该数组共有10个元素，要求将ARRY数组最后一个元素的偏移地址存入SI寄存器。
答：LEA SI,[BX+9*2]
(5) 将AL寄存器的位3和位0清零， 其余位不变。
答：AND AL,11110110B
(6) 将数据段内字类型变量DAT8的最高 4位置l， 其余位不变。
答：OR WORE PTR DAT8,F000H
主观题
9分

## Slide 26
用一条指令实现操作要求。
(7) 将数据段内有符号数字节类型变量DAT9的值除以2, 其商仍存千DAT9中。
答：SAR DAT9,1
(8) 设AL寄存器中存放着一个数字字符 ('0'～ ＇9')，要求将其转换为对应的数。
答：SUB AL,30H
(9) 设AL寄存器中存有一个大写英文字母， 要求将其转换为对应的小写英文字母。
答：ADD AL,20H/32
主观题
9分

## Slide 27
用一条指令实现操作要求。
(10) 以下指令序列判断AL寄存器中的无符号数是否为奇数， 若是奇数， 则跳转至指令标号ODD处。 试在括弧内填入满足操作要求的指令。
TEST AL, 00000001B
（ JNZ ODD ）
(11)以下指令序列判断AL寄存器中的有符号数是否为正数， 若是正数， 则跳转至指令标号POSNUM处。 试在括弧内填入满足操作要求的指令。
（ TEST AL,10000000B /80H ）
JZ POSNUM
主观题
8分

## Slide 28
用一条指令实现操作要求。
(12)以下指令序列判断AL寄存器中的无符号数是否为 4的整倍数， 若是， 则跳转至指令标号YES处。 试在括弧内填入满足操作要求的指令。
（ TEST AL, 00000011B/03H ）
JZ YES
(13)以下指令序列判断AL寄存器中的无符号数是否小于60, 若不小于60, 则跳转至指令标号PASS处。 试在括弧内填入满足操作要求的指令。
CMP AL, 60
（ JNB/JAE PASS ）
主观题
8分

## Slide 29
带进位循环移位
RCL
RCR
假设AL=0FH
执行下面语句后AL=00111110/3EH
MOV CL,2
STC
RCL AL,CL
AL: 0000 1111 CF=1
0001 1111 CF=0
0011 1110 CF=0
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮
填空题
0分