## Slide 1: 第二讲作业
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
在80x86微机的存储器中存放信息如右下图所示。试读出30022H和30024H字节单元的内容是 [填空1] 和 [填空2]; 30021H字单元的内容是 [填空3] ;
30020H双字单元的内容是 [填空4] ;
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
20分

## Slide 3
有两个16位字1EE5H和2A3CH分别存放在80x86微机的存储器的000B0H和000B3H单元中，请用图表示出它们在存储器里的存放情况。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
000AF | 
000B0 | 
000B1 | 
000B2 | 
000B3 | 
000B4 | 
000B5 | 
000B6 | 
主观题
15分

## Slide 4
80x86微机在实模式下：
段地址和偏移地址为3017:000A的存储单元的物理地址是 [填空1] ；
段地址和偏移地址是3015:002A的存储单元的物理地址是 [填空2]；
段地址和偏移地址是3010:007A的存储单元的物理地址是 [填空3] ；
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
15分

## Slide 5
如果在一个程序开始执行以前(CS)=0A7F0H， (IP)=2B40H，试问该程序第一条指令的物理地址是多少？
0A7F00H
0AAA40H
2B400H
02B40H
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 6
当程序顺序执行时，每取一条指令语句，IP指针增加的值是
1
2
3
由当前执行的指令长度决定
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 7
汇编语言源程序是
不可直接执行的
经连接后就可直接执行的
经汇编程序汇编后就可执行的
可直接执行的
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 8
可执行代码（语句）应该在______定义的段中。
.stack
.data
.code
.model
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 9
有符号定义语句如下：
BUFF DB 1, 2, 3, ‘123’
EBUFF DB 0
L EQU EBUFF - BUFF
问L的值是 : [填空1]
假设程序中的数据定义如下：
PARTNO DB ‘MESSAGE$’
COUNT EQU $-PARTNO
问PLENTH的值是: [填空2]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 10
定义如下数据段，段名为data1，其中定义以下字符变量或数据变量。
(1) FLD1为字符串变量：‘Hello MASM!’；
(2) FLD2预留20个字节空间；
(3) FLD3定义字数据序列，值为：1,2,3,4,5；
(4) FLD4为变量FLD2在段内的偏移地址；
(5) FLD5为字符串变量FLD1的字符个数；
Data1 segment
FLD1 DB ‘Hello MASM’
FLD2 DB 20DUP(?)
FLD3 DW 1,2,3,4,5
FLD4 DW FLD2
FLD5 DB FLD2-FLD1
Data1 ends
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
15分

## Slide 11
写出一个有数据段、堆栈段、代码段的汇编语言源程序结构，要求有完整段定义和简化段定义两种形式。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
5分