## Slide 1
基本指令

## Slide 2: 3 指令系统基本概念
指令是给计算机下达的一个简单操作任务，CPU所能执行的所有指令构成了一个计算机的指令系统（也称指令集）。
汇编语言指令是对机器指令的符号化表示，采用助记符来表示指令的操作功能和操作对象。
指令通常可以分为以下几类：
⑴ 数据传送类指令。 ⑸ 程序控制类指令。
⑵ 算术运算类指令。 ⑹ 处理器控制类指令。
⑶ 逻辑运算类指令。
⑷ 串操作类指令。

## Slide 3
指令语句的一般格式如下：
[标号:] 操作助记符 [操作数项 [,操作数项]] [;注释]
操作数项可以用常量表达式直接描述，但更多情况下，操作数项描述的是操作数的存放位置，如某个寄存器、某个存储单元地址或某个I/O端口地址等。
指令中只描述一个操作数地址的，称为一地址指令；描述两个操作数地址的，称为二地址指令；而不描述操作数地址的，则称为零地址指令。

## Slide 4
下列寄存器组中在段内寻址时可以提供偏移地址的寄存器组是
AX，BX，CX，DX
BX，BP，SI，DI
SP，IP，BP，DX
CS，DS，ES，SS
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 5
MOV AX,ES:[1000H] 源操作数的寻址方式是
立即寻址
直接寻址
寄存器相对寻址
寄存器间接寻址
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 6
MOV AX,ES:COUNT[DI] 源操作数的寻址方式是
寄存器间接寻址
立即寻址
寄存器相对寻址
基址寄存器相对寻址
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
下列指令属于基址加变址寻址方式的是
MOV DX，[SI]
MOV DX，DS：[BP]
MOV DX，DS：[BP][SI]
MOV DX，count[BP][SI]
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 8: 指令系统
1 . 数据传送类指令
数据传送类指令用于在寄存器之间、寄存器与存储单元之间或CPU与I/O端口之间传送信息，传送的信息为数据或地址。
1. MOV指令
指令格式：MOV DST,SRC
指令功能：DST←(SRC)
MOV指令是最常用的数据传送指令，其传送对象可以是数据，也可以是地址。

## Slide 9
例如：
MOV AX,BX ; AX←(BX)
MOV [BX],AL ; [BX]←(AL)
MOV BX,OFFSET VAR1 ; BX←VAR1变量的偏移地址
MOV指令中，源操作数SRC可以采用寄存器寻址、立即寻址及各种存储器寻址方式，目的操作数DST则可以采用寄存器寻址和各种存储器寻址方式。
使用MOV指令时必须注意：
⑴ DST和SRC的数据类型必须一致。
DST和SRC中至少有一个应具有明确的数据类型。
⑵ DST和SRC不能同时采用存储器寻址方式。
⑶ DST不能为CS。
⑷ DST为段寄存器（CS除外）时，SRC不能为立即数或段寄存器。
MOV AL,BX
MOV AL,300
MOV AX,-32800
MOV [BX],32H
MOV DS:[0600H],[BX]
MOV [BX],[SI+20H]
MOV VAR3,[SI]
MOV VAR4,VAR5
MOV DS,2000H
MOV ES,DS
适用于所有双操作数指令

## Slide 10
存
储
器
段寄存器
CS DS ES SS
通用寄存器
AX BX CX DX
BP SP SI DI
立即数
CS除外
CS除外

## Slide 11
【例】要将字节类型变量VAR5的数据传送给字节类型变量VAR4
MOV AL,VAR5
MOV VAR4,AL
【例】设数据段段名为DSEG，要将数据段段地址传送给DS
MOV AX,DSEG
MOV DS,AX
【例】将字类型变量VAR6的高位字节修改为34H
MOV BYTE PTR VAR6+1,34H

## Slide 12
下列属于合法的指令是
MOV DS，ES
MOV [SI]，[DI]
MOV AX，BL
MOV [DI]，BL
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 13
2. XCHG指令
指令格式：XCHG OPR1,OPR2
指令功能：将操作数OPR1和OPR2的内容互换
XCHG指令中，OPR1和OPR2均可采用寄存器寻址方式及各种存储器寻址方式，但不能采用立即寻址方式。
例如：
XCHG AX,BX
XCHG AL,DAT1 ; DAT1为字节类型变量
XCHG [SI],DL

## Slide 14
使用XCHG指令时必须注意：
⑴ DST和SRC的数据类型必须一致。下列指令是错误的
XCHG AL,BX
XCHG DX,VAR7 ; 设VAR7为字节类型变量
⑵ XCHG指令只能在通用寄存器之间，或在通用寄存器与存
储单元之间交换数据。下列指令是错误的
XCHG AX,DS
XCHG AL,56H
若设VAR8、VAR9和VAR10均为变量，下列指令是错误的
XCHG VAR8,VAR9
XCHG VAR10,[DI]
若交换字节类型变量VAR8和VAR9的数据，怎样操作？

## Slide 15
3. LEA指令
指令格式：LEA DST,SRC
指令功能：DST←SRC的偏移地址
LEA是一条传送地址信息的指令，它将SRC的偏移地址传送给DST。其中，SRC必须是存储器寻址方式，而DST必须是除段寄存器外的16位寄存器。
【例】要将变量VAR11的有效地址传送给BX寄存器，
LEA BX,VAR11
【例】设(BX)=0220H，则指令
LEA SI,[BX+6]
执行后，(SI)=(BX)+6=0220H+6=0226H。

## Slide 16
4. XLAT指令
指令格式：XLAT
指令功能：AL←((BX)+(AL))
XLAT指令以(BX)+(AL)为偏移地址访问数据段，读取一个字节数据传送给AL。该指令的操作数采用隐含寻址方式。
XLAT也称为查表指令，用于在数据段的一个字节数据表中查找所需的元素。
【例】设存储段DSEG内按顺序存储了数字字符′0′ ~ ′9′的ASCII码表，试编写指令序列，用XLAT指令查出数字符′3′的ASCII码。
MOV AX,DSEG
MOV DS,AX
LEA BX,TABLE
MOV AL,3
XLAT

## Slide 17
5. PUSH和POP指令
PUSH和POP分别是堆栈的进栈和出栈操作指令。
堆栈建立在主存中，是一块按“后进先出”的规则存取数据的存储区域。
堆栈涉及的概念有：堆栈容量、栈顶、栈底、堆栈指针、进栈、出栈、栈满、栈空、堆栈溢出（包括上溢和下溢）等。
堆栈区的高地址端称为栈底，低地址端称为栈顶。
汇编语言程序中所用的堆栈由堆栈段定义，堆栈段寄存器为SS，堆栈指针为16位寄存器SP，数据进栈与出栈均以字为单位进行。

## Slide 19
1）PUSH指令
指令格式：PUSH OPR
指令功能：将字类型操作数OPR存入堆栈。
PUSH指令的操作可表示为以下两步：
① SP←(SP)-2
② (SP)←OPR
操作数OPR可以采用寄存器寻址方式和所有存储器寻址方式，但不能用立即寻址方式。
PUSH AX
PUSH CS
PUSH DAT3 ;DAT3为字类型变量
PUSH [BX] ;默认按字类型操作
使用PUSH指令需要注意：OPR必须为字类型。
PUSH AL

## Slide 20
2）POP指令
指令格式：POP OPR
指令功能：将栈顶元素取出并存入字类型操作数OPR。
POP指令的操作可表示为以下两步：
① OPR←((SP))
② SP←(SP)+2
操作数OPR可以采用寄存器寻址方式和所有存储器寻址方式。
POP AX
POP DS
POP DAT3 ;DAT3为字类型变量
POP [SI+2] ;默认按字类型操作
使用POP指令需要注意：
① OPR必须为字类型。
② OPR不能为代码段寄存器CS。

## Slide 21
【例】设数据段内定义有如下字类型数组
DAT DW 1111H,2222H,3333H,4444H
试编写指令序列，将该数组的元素排列次序颠倒过来。
PUSH DAT
PUSH DAT+2
PUSH DAT+4
PUSH DAT+6
POP DAT
POP DAT+2
POP DAT+4
POP DAT+6
【？】使用堆栈保存CPU内部寄存器AX、BX、CX、DX寄存器的内容，后续再恢复，应该怎样操作？

## Slide 22
当前栈顶物理地址为21236H，当执行完指令 POP AX 后，栈顶的物理地址为
21237H
21238H
21235H
21234H
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 23
若SS=2000H，SP=0106H，执行
PUSH AX
PUSH BX
POP [0200H]
指令后，内存单元存储情况如图所示，下列选项正确的是：
栈顶为20102单元，AX的值为163AH
栈顶为20104单元，AX的值为3947H
栈顶为20102单元，AX的值为3305H
栈顶为20104单元，AX的值为163AH
A
B
C
D
提交
20100 | 3A
20101 | 16
20102 | 05
20103 | 33
20104 | 47
20105 | 39
单选题
1分

## Slide 24
6. IN和OUT指令
80X86采用外设端口独立编址方式，IN和OUT指令是8086系统的专用输入和输出指令。
输入/输出指令（简称I/O指令）用于在CPU与输入/输出设备之间传送数据。
输入/输出是CPU与I/O端口之间的数据传送操作，I/O端口均为8位寄存器。
I/O端口通过端口地址进行访问，端口地址为16位 ，端口地址的编址范围是0000H~0FFFFH。
端口地址有两种寻址方式：直接寻址方式和间接寻址方式。
直接寻址方式直接描述端口地址，只适用于端口地址范围000H~0FFH；间接寻址方式用DX寄存器提供端口地址，适用于整个端口地址范围。

## Slide 25
1）IN指令
指令格式：
IN AL,PORT ; 直接寻址方式，PORT为端口地址
IN AL,DX ; 间接寻址方式，DX的内容为端口地址
IN AX,PORT ; 直接寻址方式，PORT为端口地址
IN AX,DX ; 间接寻址方式，DX的内容为端口地址
指令功能：输入指令，其功能是将I/O端口的数据传送到AL或AX寄存器。
【例】要从61H端口输入数据
IN AL,61H
【例】要从61H和62H两个端口输入数据
IN AX,61H
【例】要从300H端口输入数据
MOV DX,300H
IN AL,DX

## Slide 26
2）OUT指令
指令格式：
OUT PORT,AL ; 直接寻址方式，PORT为端口地址
OUT DX,AL ; 间接寻址方式，DX的内容为端口地址
OUT PORT,AX ; 直接寻址方式，PORT为端口地址
OUT DX,AX ; 间接寻址方式，DX的内容为端口地址
指令功能：输出指令，其功能是将AL或AX寄存器中的数
据传送到I/O端口。
【例】要将AL寄存器的数据输出到42H端口
OUT 42H,AL
【例】要将AL寄存器的数据输出到303H端口 MOV DX,303H
OUT DX,AL
【例】将AL中的数据输出到41H端口，AH中的数据输出到42H端口
OUT 41H,AX

## Slide 27
在 IN AL,28H指令中， 28H表示
存储内容
逻辑地址
物理地址
端口地址
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 28
在 OUT DX,AL指令中， DX的内容是
端口地址
输出内容
输入内容
偏移量
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 29
7. 其他传送指令
1）完整逻辑地址传送指令
LDS指令：将段地址送入DS，偏移地址送入指定的16位寄存器。
LES指令：将段地址送入ES，偏移地址送入指定的16位寄存器。
2）标志传送指令
LAHF指令：将标志寄存器的低8位存入AH。
SAHF指令：将AH的内容存入标志寄存器的低8位。
PUSHF指令：将标志寄存器的内容入栈。
POPF指令： 将栈顶元素取出并存入标志寄存器。

## Slide 30
2 算术运算类指令
算术运算类指令用于完成数据的加、减、乘、除运算，以及数据的增量、减量、比较等需要用算术运算来完成的操作。
1. 加法类指令
1）ADD指令
指令格式：ADD DST,SRC
指令功能：DST←(DST)+(SRC)
ADD指令执行常规加法运算，其目的操作数DST可采用寄存器寻址方式和所有存储器寻址方式，源操作数SRC可采用寄存器寻址方式、立即寻址方式和所有存储器寻址方式。

## Slide 31
例如：
ADD AL,BL ; AL←(AL)+(BL)
ADD DX,50 ; DX←(DX)+50
ADD [BX+20H],AX ; [BX+20H]←([BX+20H])+(AX)
ADD VAR12,1094H ; VAR12←(VAR12)+1094H，VAR12为字类型
ADD指令对所有条件标志（CF、ZF、AF、SF、OF、PF）均有影响。
【例】设(AL)=76H，(DL)=0C5H，分析以下指令的执
行结果，并指出其对各条件标志的影响。
ADD AL,DL
分析： 0 1 1 1 0 1 1 0 76H
+ 1 1 0 0 0 1 0 1 0C5H
1 0 0 1 1 1 0 1 1 3BH
CF=1 ZF=0 AF=0 SF=0 OF=0 PF=0

## Slide 32
使用ADD指令时必须注意：
⑴ DST和SRC的数据类型必须一致
DST和SRC中至少有一个具有明确的数据类型。
⑵ DST和SRC不能同时采用存储器寻址方式
⑶ DST和SRC均不能为段寄存器。
ADD AL,BX
ADD AL,300
ADD AX,-32800
ADD [BX],32H
ADD [BX],[SI+20H]
ADD VAR17,[SI]
ADD D1,D2
╳
ADD DS,2000H
ADD AX,ES
╳
╳
╳

## Slide 33
【例】设(DS)=2000H，(20130H)=0A8H，(20131H)=69H
分析以下指令序列执行后，AX寄存器的内容。
MOV BX,0130H
MOV AX,4587H
ADD AX,[BX]
(AX)=4587H+69A8H=0AF2FH
【例】设数据段内有数组定义如下
ARY DW 67H,0C35H,?
试编写指令序列，实现将该数组前两个元素（即67H和
0C35H）相加，其和存入数组第三个元素位置（即用?号定
义的元素位置）。
解： MOV AX,ARY
ADD AX,ARY+2
MOV ARY+4,AX

## Slide 34
注意：ADD指令在执行时不区分无符号数和有符号
数，需要编程者自己注意这两类数的表示范围。
例如：执行以下指令序列
MOV AL,95 ; 95=5FH
ADD AL,68 ; 68=44H
可得运算结果(AL)=0A3H。如果当作无符号数运算，则运
算结果(AL)=0A3H=163是正确的；如果当作有符号数运算，
则运算结果溢出（即OF=1），此时，0A3H是-93的补码，
计算机会将运算结果当作-93，从而产生错误。

## Slide 35
2）ADC指令
指令格式：ADC DST,SRC
指令功能：DST←(DST)+(SRC)+CF
ADC指令为带进位加法指令，即在普通加法的基础上再加上此前的指令所产生的CF标志值。该指令主要用于多字节数相加。
【例】编写指令序列，完成两个32位数相加：
20008A04H+23459D00H
解：MOV AX,8A04H ;被加数的低16位存入AX
MOV DX,2000H ;被加数的高16位存入DX
MOV CX,9D00H ;加数的低16位存入CX
MOV BX,2345H ;加数的高16位存入BX
ADD AX,CX ;低16位部分相加，和存入AX，最高进位入CF
ADC DX,BX ;高16位部分相加（带CF），和存入DX

## Slide 36
【例】设ARRY是数据段内的一个字节类型无符号数数
组，其定义如下
ARRY DB 76H,0B5H,62H,9CH,0A8H
请编写指令序列，将ARRY数组的各元素求和。
解： MOV AX,0 ;用16位寄存器AX存放元素和
MOV AL,ARRY
ADD AL,ARRY+1
ADC AH,0
ADD AL,ARRY+2
ADC AH,0
ADD AL,ARRY+3
ADC AH,0
ADD AL,ARRY+4
ADC AH,0 ;运算结束，元素和存于AX中

## Slide 37
3）INC指令
指令格式：INC OPR
指令功能：OPR←(OPR)+1
INC指令也称加1指令，常用于计数和修改地址指针。
使用INC指令时必须注意：
⑴ OPR不能为立即数或段寄存器。
⑵ OPR必须有明确的数据类型。
⑶ INC指令不影响CF，但影响其他状态标志。
INC 25
INC DS
╳
INC [BX]
INC [SI+5]
╳

## Slide 38
2. 减法类指令
1）SUB指令
指令格式：SUB DST,SRC
指令功能：DST←(DST)-(SRC)
SUB指令执行常规减法运算，其在使用上的要求与ADD指令完全相同。
【例】设(AL)=76H，(DL)=0C5H，分析以下指令的执
行结果，并指出其对各条件标志的影响。
SUB AL,DL
分析：
0 1 1 1 0 1 1 0 76H
- 1 1 0 0 0 1 0 1 0C5H
1 0 1 1 0 0 0 1 0B1H
CF=1 ZF=0 AF=0 SF=1 OF=1 PF=1

## Slide 39
2）SBB指令
指令格式：SBB DST,SRC
指令功能：DST←(DST)-(SRC)-CF
SBB指令为带借位减法指令，即在普通减法的基础上再减去此前的指令所产生的CF标志值。该指令主要用于多字节数相减。
【例】编写指令序列，完成两个32位数相减：
20008A04H-23459D00H
解：MOV AX,8A04H ;被减数的低16位存入AX
MOV DX,2000H ;被减数的高16位存入DX
MOV CX,9D00H ;减数的低16位存入CX
MOV BX,2345H ;减数的高16位存入BX
SUB AX,CX ;低16位部分相减，差存入AX，最高借位入CF
SBB DX,BX ;高16位部分相减（带CF），差存入DX
(DX:AX)=0344ED04H

## Slide 40
3）DEC指令
指令格式：DEC OPR
指令功能：OPR←(OPR)-1
DEC指令也称减1指令，常用于计数和修改地址指针。
DEC指令在使用上的要求与INC指令完全相同。
相对于INC指令的顺计数，DEC指令的倒计数在汇编语言程序设计中用得更多（如循环计数）。

## Slide 41
4）CMP指令
指令格式：CMP DST,SRC
指令功能：(DST)-(SRC)
CMP指令称为比较指令。CMP指令执行一次减法运算，影响全部状态标志，但不保存运算结果。
CMP指令在使用上的要求与SUB指令完全相同。
CMP是比较指令，但其本身并不能完成这种比较，它只是通过设置各种条件标志来为实际的比较提供条件（实际的比较由专门的指令完成）。

## Slide 42
5）NEG指令
指令格式：NEG OPR
指令功能：OPR←0-(OPR)
NEG指令也称求补指令，用于求有符号数（以补码表示）的相反数，各状态标志按0-(OPR)运算来设置。
OPR不能为立即数或段寄存器，且必须有明确的数据类型。

## Slide 43
3. 乘法类指令
1）MUL指令
指令格式：MUL SRC ;SRC为乘数，被乘数隐含
指令功能：MUL为无符号数乘法指令。当SRC为字节类
型数据时，被乘数默认为AL，乘积存于AX；
当SRC为字类型数据时，被乘数默认为AX，
乘积存于DX:AX（即乘积的高16位存于DX，
低16位存于AX）。
例如：
MUL BL ; AX←(AL)×(BL)
MUL CX ; DX:AX←(AX)×(CX)

## Slide 44
使用MUL指令时必须注意：
⑴ SRC不能为立即数或段寄存器。下列指令是错误的
MUL 25
MUL DS
⑵ SRC必须有明确的数据类型。下列指令是错误的
MUL [BX]
MUL [SI+5]
⑶ MUL指令影响CF和OF标志，对其他条件标志无定义。
对字节乘法，若乘积的有效数字不超过8位，或对字乘法，
乘积的有效数字不超过16位，则CF=OF=0，否则
CF=OF=1。

## Slide 45
【例3.39】编写指令序列，完成无符号数乘法运算345×60。
解：由于被乘数345已超过8位，所以应按字类型乘法计算。
指令序列编写如下
MOV AX,345 ;被乘数必须存于AX
MOV BX,60
MUL BX ;乘积(DX:AX)=20700
2）IMUL指令
指令格式：IMUL SRC ;SRC为乘数，被乘数隐含
指令功能：IMUL为有符号数乘法指令，其在用法上与
MUL指令相同。

## Slide 46
4. 除法类指令
1）DIV指令
指令格式：DIV SRC ;SRC为除数，被除数隐含
指令功能：DIV为无符号数除法指令。当SRC为字节类
型数据时，被除数默认为AX，商存于AL，余
数存于AH ；当SRC为字类型数据时，被除数
默认为DX:AX，商存于AX，余数存于DX 。
例如：
DIV BL ; (AX)÷(BL)，商存于AL，余数存于AH
DIV CX ; (DX:AX)÷(CX)，商存于AX，余数存于DX

## Slide 47
使用DIV指令时必须注意：
⑴ SRC不能为立即数或段寄存器。
⑵ SRC必须有明确的数据类型。
⑶ 当商超过指定寄存器的数据表示范围时，产生“除法溢出”
错误，系统将报告错误信息，并中止程序执行。例如，以
下指令序列将产生“除法溢出”
MOV AX,5000
MOV BL,2
DIV BL
注意：“除法溢出”属于严重的软件错误，是使用除法指
令时需要特别注意的问题。
⑷ DIV指令对所有条件标志无定义。

## Slide 48
【例3.40】编写指令序列，完成无符号数除法运算5000÷2。
解： 5000÷2的商为2500，为避免“除法溢出”，商要用16
位表示。所以，本例中的除数2要用16位表示，而被除数
5000要用32位表示。指令序列编写如下
MOV AX,5000
MOV DX,0
MOV BX,2
DIV BX ;商(AX)=2500，余数(DX)=0
2）IDIV指令
指令格式：IDIV SRC ;SRC为除数，被除数隐含
指令功能：IDIV为有符号数除法指令，其在用法上与
DIV指令相同。
注意：对有符号数除法，余数的符号与被除数符号相同。

## Slide 49
5. 符号扩展指令
此类指令用于有符号数（补码）的位数扩展，以满足有符号数运算对数据位数的要求。
1）CBW指令
指令格式：CBW ;隐含操作数为AL
指令功能：将AL中的有符号数扩展到AX中（即将8位有
符号数扩展为16位）。该指令实际上是将AL
的符号位扩展到AH中，故称“符号扩展”。
【例3.41】分析以下指令序列的执行结果
MOV AL,10110110B ;10110110B是-74的8位补码表示
CBW ;执行结果是(AX)=1111111110110110B

## Slide 50
2）CWD指令
指令格式：CWD ;隐含操作数为AX
指令功能：将AX中的有符号数扩展到DX:AX中（即将16
位有符号数扩展为32位）。该指令实际上是将
AX的符号位扩展到DX中。
【例3.42】编写指令序列，完成有符号数运算(-4827)÷20。
解：因(-4827)÷20的商为-241，已超过8位有符号数（补码）
的表示范围，为避免产生“除法溢出”错误，除数20必须
用16位表示，被除数-4827则用32位表示。指令序列如下
MOV AX,-4827
CWD ;将被除数由AX扩展为DX:AX
MOV BX,20 ;除数20用16位表示
IDIV BX
执行后，商(AX)= -241，余数(DX)= -7。

## Slide 51
6. BCD码调整指令
如果在用算术运算指令进行计算时，采用的是以8421码表示的数据，则计算后，必须使用相应的BCD码调整指令对计算结果进行调整。
1）压缩的BCD码调整指令
所谓压缩的BCD码，是指一个字节的高4位和低4位各表示一个8421码的表示方式。
在用压缩的BCD码进行加、减运算后，需用下面的指令对计算结果进行调整：
① DAA指令：压缩BCD码加法调整指令。
② DAS指令：压缩BCD码减法调整指令。

## Slide 52
2）非压缩的BCD码调整指令
所谓非压缩的BCD码，是指一个字节中只用其低4位表示一个8421码，而高4位无效的表示方式。
在用非压缩的BCD码进行运算后，需用下面的指令对计算结果进行调整：
① AAA指令：非压缩BCD码加法调整指令。
② AAS指令：非压缩BCD码减法调整指令。
③ AAM指令：非压缩BCD码乘法调整指令。
④ AAD指令：非压缩BCD码除法调整指令。

## Slide 53
3.3.3 逻辑运算与移位操作类指令
1. 逻辑运算类指令
逻辑运算是按位进行的，位与位之间不存在任何关联。
1）AND指令
指令格式：AND DST,SRC
指令功能：DST←(DST)∧(SRC)
AND指令是逻辑“与”运算指令。“与”运算规则如下：
0∧x=0，1∧x=x (x=0,1)

## Slide 54
AND指令在使用上的要求与ADD指令完全相同，其影响条件标志ZF、PF、SF、CF和OF，并对CF和OF清零。
【例3.44】设(AL)=11011010B，分析以下指令的执行结果
及其对条件标志的影响。
AND AL,01001001B
分析：该指令的执行情况可由下式描述
1 1 0 1 1 0 1 0
∧ 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 0
(AL)=01001000B ZF=0 SF=0 PF=1 CF=OF=0

## Slide 55
【例3.45】写出指令，将AL寄存器的第2位清零，其他位保
持不变。
解：满足操作要求的指令如下
AND AL,0FBH ; 0FBH=11111011B，最低位为第0位
2）OR指令
指令格式：OR DST,SRC
指令功能：DST←(DST)∨(SRC)
OR指令是逻辑“或”运算指令。“或”运算规则如下：
0∨x=x，1∨x=1 (x=0,1)
OR指令在使用上的要求以及对条件标志的影响与AND指令完全相同。

## Slide 56
【例3.46】写出指令，将AL寄存器的第0位置1，其他位保
持不变。
解：满足操作要求的指令如下
OR AL,01H ; 01H=00000001B
3）XOR指令
指令格式：XOR DST,SRC
指令功能：DST←(DST)⊕(SRC)
XOR指令是逻辑“异或”运算指令。“异或”运算规则如下：
0⊕x=x，1⊕x= x (x=0,1)
XOR指令在使用上的要求以及对条件标志的影响与AND指令完全相同。

## Slide 57
【例3.47】写出指令，将AL寄存器低4位取反，高4位不变。
解：满足操作要求的指令如下
XOR AL,0FH ; 0FH=00001111B
由于x⊕x=0 (x=0,1)，因此，可利用“异或”运算对寄存器清零。例如
XOR AX,AX ;将AX寄存器清零，同时也将CF清零
这是寄存器清零的常用手段。
4）NOT指令
指令格式：NOT OPR
指令功能：OPR←(OPR)
NOT是逻辑“非”运算指令。“非”运算规则如下：
0 = 1，1 = 0

## Slide 58
使用NOT指令时必须注意：
⑴ OPR不能为立即数或段寄存器
⑵ OPR必须有明确的数据类型
⑶ NOT指令不影响任何条件标志。
5）TEST指令
指令格式：TEST DST,SRC
指令功能：(DST)∧(SRC)
TEST指令执行逻辑“与”运算，但不保存运算结果，只像AND指令那样影响有关条件标志。
TEST指令称为测试指令，主要用于测试数据中某位是0还是1。

## Slide 59
【例3.48】以下指令测试AL寄存器的第6位是否为1。
TEST AL,40H ; 40H=01000000B
执行上述TEST指令后，只要对ZF标志的状态进行检测，就
能确定AL第6位是否为1。
注意：TEST指令本身并无测试功能，只是通过设
置相关的条件标志，为具体的测试准备测试条件
而已。

## Slide 60
2. 移位操作类指令
移位操作用于对一个数据的各位做向左或向右的移动。移位操作可分为逻辑移位、算术移位和循环移位三类。各类移位指令的格式如下。
⑴ 逻辑左移指令：SHL DST,CNT
⑵ 逻辑右移指令：SHR DST,CNT
⑶ 算术左移指令：SAL DST,CNT
⑷ 算术右移指令：SAR DST,CNT
⑸ 循环左移指令：ROL DST,CNT
⑹ 循环右移指令：ROR DST,CNT
⑺ 带进位循环左移指令：RCL DST,CNT
⑻ 带进位循环右移指令：RCR DST,CNT
其中，DST是被移位的操作数，CNT是移位的次数。

## Slide 62
使用移位指令时必须注意：
⑴ DST不能为立即数或段寄存器
⑵ DST必须有明确的数据类型
⑶ 当移位次数CNT=1时，可直接用立即数1表示，否则必须
用CL寄存器提供移位次数。
例如
① SHL AL,1
② MOV CL,2
SHR AX,CL
⑷ 逻辑和算术移位指令影响CF、OF、ZF、SF、PF，循环
移位指令只影响CF和OF。对OF的影响只有在移位次数
CNT=1时才有效，否则无定义。当CNT=1时，若DST最
高位的值在移位前后是相同的，则OF=0，否则OF=1。

## Slide 63
【例3.49】编写指令序列，将AL寄存器的高4位和低4位互换。
解：凡涉及改变数据位的位置的操作，只能使用移位指令
来完成。指令序列如下
MOV CL,4
ROL AL,CL
算术移位操作用于有符号数，具有一定的算术运算效果：
⑴ 将一个有符号数算术左移1位，相当于对该数乘以2（前提是OF=0，未溢出）；
⑵ 将一个有符号数算术右移1位，相当于对该数除以2（DST
中保留的是商，余数在CF）。
对无符号数做逻辑移位，也有类似的算术运算效果。

## Slide 64
【例3.50】编写指令序列，将DX:AX中的32位无符号数乘以2。
解：对无符号数乘以2，只需对其逻辑左移1位即可。
操作过程如图所示
指令序列如下
SHL AX,1
RCL DX,1

## Slide 65: 一、转移指令
无条件转移指令
无条件转移到目标地址，执行新的指令
有条件转移指令
在具备一定条件的情况下转移到目标地址
通过修改指令的偏移地址或段地址及偏移地址
实现程序的转移
IP
CS:IP

## Slide 66: 1. 无条件转移指令
格式：
JMP OPRD
目标地址
与JMP在同一代码段
与JMP不在同一代码段
原则上可实现在整个内存空间的转移
MOV AL ,0
AGAIN: ADD AL,1
JMP AGAIN
标号：指出指令的位置，是指令的标识，和指令之间用冒号分隔。

## Slide 67: 无条件段内转移
转移的目标地址在当前代码段内，段地址不改变。
即：目标地址是16位偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的寄存器或存储器操作数指出目标地址
段内直接转移
段内间接转移

## Slide 68: 无条件段间转移
转移的目标地址不在当前代码段内。
目标地址为32位，包括段地址和偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的32位存储器操作数指出目标地址
段间直接转移
段间间接转移

## Slide 69: 2. 条件转移指令
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行
指令格式 JXX 目标地址（标号）
条件均为状态标志（ CF、PF、ZF、SF、OF）
条件转移指令均为段内短转移，即转移
范围为： -128------+127

## Slide 70: 条件转移指令的转移条件
根据单个标志位的状态转移
  JZ/JE 标号 (测试条件ZF=1，结果为0)
  JNZ/JNE 标号 (测试条件ZF=0，结果不为0)
  JC 标号 (测试条件CF=1，结果有进位)
  JNC 标号 (测试条件CF=0，结果无进位)
  JO 标号 (测试条件OF=1，结果溢出)
  JNO 标号 (测试条件OF=0，结果不溢出)
  JS 标号 (测试条件SF=1，结果为负数)
  JNS 标号 (测试条件SF=0，结果为正数)
  JP/JPE 标号 (测试条件PF=1)
  JNP/JPO 标号 (测试条件PF=0)

## Slide 71
JNC指令转移的条件是
CF=0
CF=1
ZF=0
ZF=1
A
B
C
D
提交
单选题
5分

## Slide 72: 条件转移指令的转移条件

## Slide 73: 转移指令例
假设AX中有一带符号数，求其绝对值存入BX
MOV BX ,AX
TEST BX ,8000H/1000 0000 0000 0000B
JZ NEXT
NEG BX
NEXT:
MOV BX ,AX
SUB BX ,0
JNS NEXT
NEG BX
NEXT:

## Slide 74: 转移指令例
统计BX寄存器中1的个数。
MOV CL ,0
AGAIN:AND BX,BX
JZ EXIT
SAL BX,1
JNC AGAIN
INC CL
JMP AGAIN
EXIT:

## Slide 75
设有两个双精度数分别存放于（AX，BX）和（CX，DX）中，下面程序段的功能是比较两数的大小，分别转向不同的程序段。
CMP AX,CX
[填空1]
[填空2]
CMP BX,DX
[填空3]
[填空4]
EQUAL: .....
LOWER: .....
UPPER: .....
作答
填空题
20分

## Slide 76: 二、循环控制指令
循环范围：
  以当前IP为中心的-128～+127范围内循环。
循环次数由CX寄存器指定。
循环指令：
LOOP
*LOOPZ
*LOOPNZ
无条件循环指令
条件循环指令

## Slide 77: 无条件循环指令
格式：
LOOP LABEL
循环条件：
CX ≠ 0
操作：
CX-1→ CX (DEC CX)；
判断CX的值，若CX≠0转移到标号处继续循环，否则退出循环。（JNZ LABEL）

## Slide 78: Loop指令举例：
任务1：编程计算2∧2，结果存放在ax中。
程序代码：
mov ax,2
add ax,ax
任务2：编程计算2∧3。
程序代码：
mov ax,2
add ax,ax
add ax,ax
任务3：编程计算2∧12。
程序代码：
mov ax,2
add ax, ax
add ax, ax
…
;做11次add ax,ax
…
add ax, ax
任务3：编程计算2∧12。
程序代码：
mov ax,2
mov cx,11
s: add ax,ax
loop s

## Slide 79: Loop指令举例
问题：用加法计算123 x236 ，结果存在ax 中。
  思考后看分析。
  分析： 可用循环完成，将123加236次。可先设(ax)=0，然后循环做236次(ax)=(ax)+123。
  程序段代码
mov ax,0
mov cx,236
s: add ax,123
loop s

## Slide 80
改进上述程序，提高123x236 的计算速度。
mov ax,0
mov cx, [填空1]
s: add ax, [填空2]
loop [填空3]
作答
填空题
15分

## Slide 81
3.3.4 串操作类指令
串操作指令用于对字符串或数据串（即成组数据）进行操作，如串传送、串比较、串搜索等。
所谓的串操作实际上是通过对串中的各个元素依次连续处理来完成的。
要实现对串的处理，必须解决两个问题：
① 如何依次提供串中各元素的地址？ 用串指针
② 如何控制操作的次数？ 用重复前缀
串操作涉及源串地址DS:SI和目的串地址ES:DI，其中，SI称为源串指针，DI称为目的串指针。

## Slide 82
每处理完一个串元素，串指针会自动修改，指向下一个串元素。
串操作正向（从串首向串尾方向）进行时，串指针采用增量修改方式；反向（从串尾向串首方向）进行时，串指针采用减量修改方式。
串操作的方向由控制标志DF（方向标志）的状态决定：DF=0，正向，地址递增；DF=1，反向，地址递减。可用以下两条指令设置DF标志的状态
CLD ;设置DF=0
STD ;设置DF=1
注意：系统启动后，串操作的方向默认为正向。

## Slide 83
串元素的类型有字节类型和字类型两种，相应的串分别称为字节串和字串。
对字节串进行操作时，每处理完一个串元素，串指针自动加/减1；对字串进行操作时，每处理完一个串元素，串指针自动加/减2。
重复前缀用于控制串操作的次数。
串操作指令有两种形式：基本串操作指令和带重复前缀的串操作指令。

## Slide 84
1. 基本串操作指令
1）串传送（MOVS)类指令
MOVS类指令将源串指针所指的串元素值，传送到目的串指针所指的串元素位置。
⑴ 字节串传送指令MOVSB
指令格式：MOVSB ; 源串和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 传送一个字节：ES:DI←(DS:SI)；
② 修改串指针：SI←(SI)±1，DI←(DI)±1
⑵ 字串传送指令MOVSW
指令格式：MOVSW ; 源串和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 传送一个字：ES:DI←(DS:SI)；
② 修改串指针：SI←(SI)±2，DI←(DI)±2

## Slide 85
【例3.51】设(DS)=(ES)=2000H，(20010H)=86H，
(20011H)=5CH，执行以下指令序列
CLD
MOV SI,0010H
MOV DI,0050H
MOVSB
执行后，有(20050H)=86H，(SI)=0011H，(DI)=0051H。
【例3.52】承上例，若将最后一条串传送指令换成MOVSW，
则指令序列执行后，有
(20050H)=86H，(20051H)=5CH，(SI)=0012H，(DI)=0052H。

## Slide 86
2. 串操作的重复前缀
重复前缀置于基本串操作指令之前，用于控制基本串操作指令的连续、重复执行。重复前缀指定使用CX寄存器作为重复次数计数器，且采用减1计数方式。
1）REP前缀
用法：REP 串指令
功能：按CX中预置的重复次数连续、重复执行指定的串
操作指令。每执行一次，串指针自动修改，且CX
中的计数值减1。当(CX)=0时，重复执行结束。

## Slide 87
【例】编写指令序列，将数据段内偏移地址从0010H开始的连续50个字节数据传送到偏移地址从0100H开始的存储区域。
解： CLD
MOV AX,DS
MOV ES,AX
MOV SI,0010H
MOV DI,0100H
MOV CX,50
REP MOVSB

## Slide 88
关于串指令MOVS，下面说法正确的是：
只能实现数据段和附加段的数据传送
通过添加重复前缀REP，能够实现地址自动更新
只能从串首传送到串尾
可以进行字节传送和字传送
A
B
C
D
提交
单选题
5分

## Slide 89
2）串比较（CMPS)类指令
CMPS类指令主要用于比较两个等长的串是否完全相同。其方法是比较两个串对应位置上的串元素是否都相同。
⑴ 字节串比较指令CMPSB
指令格式：CMPSB ; 源串和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 做字节减法：(DS:SI)-(ES:DI)，设置各种条件标志
② 修改串指针：SI←(SI)±1，DI←(DI)±1
⑵ 字串比较指令CMPSW
指令格式：CMPSW ; 源串和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 做字减法：(DS:SI)-(ES:DI)，设置各种条件标志
② 修改串指针：SI←(SI)±2，DI←(DI)±2

## Slide 90
2）REPE/REPZ前缀
用法：REPE/REPZ 串指令
功能：当(CX)≠0，且ZF=1时，重复执行指定的串操作指
令，否则停止执行。每执行一次，串指针自动修改，
且CX中的计数值减1。
REPE/REPZ前缀与CMPS配合使用时的操作流程：
【例】设在数据段内偏移地址为0010H和0060H处各存有一个长度为50的字符串，编写指令序列，比较这两个字 符串是否相同。
CLD
MOV AX,DS
MOV ES,AX
MOV SI,0010H
MOV DI,0060H
MOV CX,50
REPE CMPSB
; 在此判断ZF是否为1

## Slide 91
3）REPNE/REPNZ前缀
用法：REPNE/REPNZ CMPS/SCAS
功能：当(CX)≠0，且ZF=0时，重复执行指定的串操作指
令，否则停止执行。每执行一次，串指针自动修改，
且CX中的计数值减1。
REPNE/REPNZ前缀与CMPS和SCAS配合使用时的操作流程：

## Slide 93
关于串比较指令CMPS，下面说法正确的是：
CMPS指令比较结果相同会自动重复执行
指令执行后不影响串的值
添加重复前缀无意义
只能判断串相等的情况
A
B
C
D
提交
单选题
5分

## Slide 94
3）串搜索（SCAS)类指令
SCAS类指令主要用于在一个串（目的串）中搜索（查找）一个特定的串元素。其方法是将需要查找的元素值与串中各个串元素依次进行比较。
⑴ 字节串搜索指令SCASB
指令格式：SCASB ; 源操作数AL和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 做减法：(AL)-(ES:DI)，若搜索成功，则ZF=1
② 修改串指针：DI←(DI)±1
⑵ 字串搜索指令SCASW
指令格式：SCASW ; 源操作数AX和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 做减法：(AX)-(ES:DI)，若搜索成功，则ZF=1
② 修改串指针：DI←(DI)±2

## Slide 95
REPE/REPZ前缀与SCAS配合使用时的操作流程：
【例】设在数据段内偏移地址为0010H处存有一个长度为50的字符串，编写指令序列，在这个字符串中搜索字符′k′。
  CLD
MOV AX,DS
MOV ES,AX
MOV DI,0060H
MOV CX,50
MOV AL,′k′
REPNE SCASB
; 在此判断ZF是否为1

## Slide 96
4）串存数（STOS)类指令
STOS类指令用于将一个元素值存入目的串指针所指的串元素中。
⑴ 字节串存数指令STOSB
指令格式：STOSB ; 源操作数AL和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 将AL的内容存入目的串中：ES:DI←(AL)
② 修改串指针：DI←(DI)±1
⑵ 字串存数指令STOSW
指令格式：STOSW ; 源操作数AX和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 将AX的内容存入目的串中：ES:DI←(AX)
② 修改串指针：DI←(DI)±2

## Slide 97
【例】编写指令序列，将数据段内偏移地址从0020H开
始的连续100个字清零。
解：这个问题的解决方法，就是将数值0依次存入这100个
字单元中。可用带REP前缀的字串存数指令STOSW来完成。
指令序列如下
CLD
MOV AX,DS
MOV ES,AX
MOV DI,0020H
MOV CX,100
MOV AX,0
REP STOSW

## Slide 98
5）串取数（LODS)类指令
LODS类指令用于取出源串指针所指的串元素的值。
⑴ 字节串取数指令LODSB
指令格式：LODSB ; 源串地址和目的操作数AL隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 从源串中取出一个字节存入AL ：AL←(DS:SI)
② 修改串指针：SI←(SI)±1
⑵ 字串取数指令LODSW
指令格式：LODSW ; 源串地址和目的操作数AX隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 从源串中取出一个字存入AX：AX←(DS:SI)
② 修改串指针：SI←(SI)±2

## Slide 99
3.3.5 程序控制类指令
程序控制类指令用于实现复杂的程序执行路径控制，包括分支、循环、子程序调用与返回、中断服务程序调用与返回等。
程序转移执行时，需要用程序控制类指令来修改IP（段内转移）或CS:IP（段间转移），以达到改变程序执行路径的目的。
1. 无条件转移指令
指令格式：JMP OPR
指令功能：按OPR描述的转移地址，无条件转移到目标
指令执行。

## Slide 100
JMP指令不能被随意使用，而应该在一定的条件下使用。
2. 条件转移指令
条件转移指令在满足特定的条件时，转移到指定的目标指令处继续往下执行程序，而在条件不满足时，则顺序执行程序（不转移）。
条件转移指令所检测的条件有单个条件标志CF、ZF、SF、OF、PF，也有由多个条件标志形成的组合条件，如CF和ZF的组合，SF、OF及ZF的组合等。
条件转移指令通常在运算类指令之后使用。

## Slide 101
条件转移指令均为段内短距离转移指令。转移成功时，将IP修改为目标指令的偏移地址，而转移失败时，不改变IP。
1）简单条件转移指令
这类条件转移指令只对单个条件标志进行检测，并根据检测结果决定是转移执行还是顺序执行。
⑴ 格式：JC label
功能：若CF=1，则转移至label处，否则顺序执行。
⑵ 格式：JNC label
功能：若CF=0，则转移至label处，否则顺序执行。
⑶ 格式：JZ/JE label
功能：若ZF=1，则转移至label处，否则顺序执行。

## Slide 102
⑷ 格式：JNZ/JNE label
功能：若ZF=0，则转移至label处，否则顺序执行。
⑸ 格式：JS label
功能：若SF=1，则转移至label处，否则顺序执行。
⑹ 格式：JNS label
功能：若SF=0，则转移至label处，否则顺序执行。
⑺ 格式：JO label
功能：若OF=1，则转移至label处，否则顺序执行。
⑻ 格式：JNO label
功能：若OF=0，则转移至label处，否则顺序执行。
⑼ 格式：JP/JPE label
功能：若PF=1，则转移至label处，否则顺序执行。
⑽ 格式：JNP/JPO label
功能：若PF=0，则转移至label处，否则顺序执行。

## Slide 103
【例3.57】编写指令序列，将AL和BL中的有符号数相加，
并判断是否有溢出。
解：加法运算后，会根据运算结果设置溢出标志OF。指令
序列如下
ADD AL,BL
JO ERR ;若OF=1（产生溢出），则转移到标号ERR处
MOV D1,AL
…
ERR: INTO ;在此进行溢出处理
…
注意：有符号数加、减运算产生溢出是一种典型的软件错
误，若不对其进行检测和处理，程序就会产生错误的运行
结果。

## Slide 104
【例3.58】编写指令序列，检测AL寄存器的第2位是否为0。
如为0，则置变量D2为0，否则置D2为1。
解：检测数据中的某位是0还是1，可先执行TEST指令，再
通过检测ZF标志来确定。指令序列如下
TEST AL,00000100B
JNZ D2_1 ;若ZF=0，则转到标号D2_1处
MOV D2,0
JMP CONT
D2_1: MOV D2,1
CONT: …

## Slide 105
【例3.59】设A、B、C均为无符号字节类型变量，试编写指
令序列，求出其中的最小值，并存入字节类型变量MIN。
解：两个无符号数比较大小时，可先使用CMP指令对二者
相减，然后检测CF标志。指令序列如下
MOV AL,A
CMP AL,B ;A与B比较，即计算A-B
JC NEXT ;若CF=1，则AL中为较小值，转NEXT与C比较
MOV AL,B
NEXT: CMP AL,C ;将A、B中的较小值与C比较
JC OK ;若CF=1，则AL中为最小值，转OK保存结果
MOV AL,C
OK: MOV MIN,AL

## Slide 106
2）无符号数比较转移指令
这类条件转移指令根据对两个无符号数的比较结果，决定转移执行或顺序执行。对无符号数的比较用CMP指令。
⑴ 格式：JA/JNBE label
功能：若CF=ZF=0（即被减数大于减数），则转移至
label处，否则顺序执行。
⑵ 格式：JAE/JNB label
功能：若CF=0（即被减数大于或等于减数），则转移
至label处，否则顺序执行。
⑶ 格式：JB/JNAE label
功能：若CF=1（即被减数小于减数），则转移至label
处，否则顺序执行。

## Slide 107
⑷ 格式：JBE/JNA label
功能：若CF=1或ZF=1（即被减数小于或等于减数），
则转移至label处，否则顺序执行。
【例3.60】设A、B、C均为无符号字节类型变量，试编写指
令序列，求出其中的最大值，并存入字节类型变量MAX。
解：指令序列如下
MOV AL,A
CMP AL,B
JAE NEXT
MOV AL,B
NEXT: CMP AL,C
JNB OK
MOV AL,C
OK: MOV MAX,AL

## Slide 108
【例3.61】设数据段内定义了一个100个元素的无符号字节
类型数组DARY，试编写指令序列，求出其中的最大值，并
存入字节类型变量MAX。
解：此问题可用以下方法处理
⑴ 将数组首元素存入AL；
⑵ 将AL中的元素与下一个元素比较，较大者存入AL；
⑶ 重复⑵，直到处理完全部数组元素。此时，AL中即为所
求的最大值。
设置一个地址指针，其初始状态指向数组首元素，每处理
完一个元素，就修改指针使其指向下一个元素。
设置一个计数器，用来控制操作的重复次数。

## Slide 109
LEA SI,DARY
MOV CX,100
MOV AL,[SI]
CONT: INC SI
DEC CX
JZ OK
CMP AL,[SI]
JAE CONT
MOV AL,[SI]
JMP SHORT CONT
OK: MOV MAX,AL
注意：此例中的JAE指令和JMP指令，它们都是向后转的指
令，这将使得转移指令与目标指令之间的一段程序被重复
多次执行，这也称为循环程序。

## Slide 110
3）有符号数比较转移指令
这类条件转移指令根据对两个有符号数的比较结果，决定转移执行或顺序执行。对有符号数的比较用CMP指令。
⑴ 格式：JG/JNLE label
功能：若SF=OF，且ZF=0（即被减数大于减数），则
转移至label处，否则顺序执行。
⑵ 格式：JGE/JNL label
功能：若SF=OF（即被减数大于或等于减数），则转
移至label处，否则顺序执行。
⑶ 格式：JL/JNGE label
功能：若SF≠OF（即被减数小于减数），则转移至
label处，否则顺序执行。

## Slide 111
⑷ 格式：JLE/JNG label
功能：若SF≠OF或ZF=1（即被减数小于或等于减数），
则转移至label处，否则顺序执行。
如果条件转移距离超过-128字节~+127字节，则会在源程序汇编过程中产生“转移超出范围”错误。
如以程序中每条指令的机器代码平均为3字节来估算，当条件转移距离达到40条指令以上时，就很有可能发生转移超出范围的问题了。
可以借助JMP指令解决条件转移超范围的问题。

## Slide 113
3. 循环指令
将一段程序连续、重复执行多次，就形成了循环。
从程序控制的角度来说，循环是由转移指令向后转形成的。
有确定重复次数的循环称为计数型循环，可用一个循环计数器来控制循环的次数。
没有确定的重复次数，只在某个特定的条件成立时执行循环，而当条件不成立时结束循环，这称为条件型循环。条件型循环用条件转移指令控制即可。

## Slide 114
下面的循环指令用于控制计数型循环。
指令格式：LOOP label ;label为循环入口指令标号
指令功能：LOOP指令用于控制计数型循环，作为循环程
序段的最后一条指令。循环计数器指定用CX
寄存器，采用减1计数方式，初值为循环次数；
CX未减到0时，转移到标号label处，继续循环；
CX减到0时，循环结束。
LOOP指令的功能等效于以下两条指令的组合
DEC CX
JNZ label
注意：LOOP指令的转移范围为段内短距离转移。

## Slide 115
【例3.62】设数据段内定义了一个无符号字节类型数组
SCORE，存放有50个学生的“汇编语言程序设计”课程考
试成绩。编写指令序列，统计其中获得“优秀”（90分以
上）的人数，并将统计结果存入字节类型变量NUM。
解：此问题的解决方法，就是依次用数组中的各个成绩数
据与90比较。这是一个典型的计数型循环问题。
LEA SI,SCORE
MOV NUM,0
MOV CX,50
CONT: MOV AL,[SI]
CMP AL,90
JB NEXT
INC NUM
NEXT: INC SI
LOOP CONT

## Slide 116
3.3.6 处理器控制类指令
这类指令用于强行设置某些标志，或改变处理器的某些工作方式。
⑴ 格式：STC
功能：CF←1
⑵ 格式：CLC
功能：CF←0
⑶ 格式：CMC
功能：CF←CF
⑷ 格式：STD
功能：DF←1，控制串指针以减量方式修改
⑸ 格式：CLD
功能：DF←0，控制串指针以增量方式修改

## Slide 117
⑹ 格式：STI ;开中断指令
功能：IF←1，允许CPU响应外部可屏蔽中断请求。
⑺ 格式：CLI ;关中断指令
功能：IF←0，禁止CPU响应外部可屏蔽中断请求。
⑻ 格式：HLT ;停机指令
功能：暂停CPU的工作，等待外部中断发生（重新唤醒
CPU）。
⑼ 格式：NOP ;空操作指令
功能：该指令不执行任何有效操作，主要用于满足程
序中的延时要求。

## Slide 118
3.3.7 80x86指令系统的扩展
在80x86系列微处理器中，随着微处理器功能的增强，其指令种类与数量也随之增加，但后续微处理器的指令系统完全兼容此前的微处理器。
80x86的扩展指令大致可以归纳为：
⑴ 为方便程序设计而扩展的指令
⑵ 为适应32位系统而扩展的指令
⑶ 为实现保护模式程序设计而扩展的指令
⑷ 为增强系统管理而扩展的指令（系统指令，用于系统程
序设计）

## Slide 119
1. 为方便程序设计而扩展的指令
这些指令通常有着比较复杂的操作功能，用在程序中可以缩短程序的长度，也使编程更为方便。
这些指令并非是必须的，其操作功能可用8086的基本指令组合起来完成。下面是几条典型指令。
1）BSF指令（自80386起有）
指令格式：BSF DST,SRC
指令功能：BSF指令从第0位开始，自右向左扫描SRC，
以寻找第一个值为1的位。若找到，则使ZF=0，
并将该位的位序号装入DST；若未找到（即
SRC为0），则使ZF=1，DST无定义。DST必
须为16位或32位寄存器，SRC可用除立即寻址
外的其他寻址方式，且必须与DST类型一致。

## Slide 120
【例3.63】设(BX)=0010100110100000B，分析以下指令的执
行结果。
BSF AX,BX
分析：BX寄存器从右向左第一个1出现在第5位，因此，该
指令执行后，ZF=0，(AX)=5。
上述BSF指令的功能可用以下8086指令序列实现：
MOV AX,0 DEC CX
PUSH CX JNZ CONT
PUSH DX OK: POP DX
MOV DX,1 POP CX
MOV CX,16
CONT: TEST BX,DX
JNZ OK
INC AX
SHL DX,1

## Slide 121
2）CMPXCHG指令（自80486起有）
指令格式：CMPXCHG DST,SRC
指令功能：该指令执行以下操作：
⑴ 做减法：(AC)-(DST)。AC为累加器，即AL、AX或
EAX（32位累加器）；
⑵ 根据ZF的状态交换数据：若ZF=1，则DST←SRC；
若ZF=0，则AC←DST。
CMPXCHG指令中，SRC只能用8位、16位或32位通用寄
存器，而DST可用寄存器寻址方式或存储器寻址方式。
DST与SRC必须类型一致。

## Slide 122
CMPXCHG指令的功能可用8086指令序列来实现。
例如，指令
CMPXCHG DX,BX
可用以下8086指令序列替代
CMP AX,DX
JNZ AC_DST
MOV DX,BX
JMP SHORT DONE
AC_DST: MOV AX,DX
DONE: …

## Slide 123
3）XADD指令（自80486起有）
指令格式：XADD DST,SRC
指令功能：该指令执行以下操作：
⑴ 做加法：TEMP←(DST)+(SRC) ；
⑵ 数据交换：SRC←DST，DST←TEMP
XADD指令中，SRC必须为通用寄存器，DST可采用寄存
器寻址方式或存储器寻址方式，且两者必须类型一致。
XADD指令的功能可用8086指令序列来实现。例如，指令
XADD AX,BX
可用以下8086指令序列替代
PUSH DX
MOV DX,AX
ADD AX,BX
MOV BX,DX
POP DX

## Slide 124
2. 为适应32位系统而扩展的指令
为满足32位系统的需要，自80386起，增加了一组32位寄存器：EAX、EBX、ECX、EDX、EBP、ESI、EDI、ESP、EIP和EFLAGS，它们的低16位分别对应AX、BX、CX、DX、BP、SI、DI、SP、IP和FLAGS。此外，为了增加程序可同时操作的段的数量，增加了FS和GS两个段寄存器。
1）为原有指令增加32位数据处理能力
自80386起，前面介绍的数据传送类指令、算术运算类指令（除BCD码调整指令外）和逻辑运算类指令均可直接使用32位操作数。

## Slide 125
例如
MOV EAX,EBX
MOV EDX,DDAT ;设DDAT为双字类型变量（用DD伪指令定义）
XCHG EAX,ECX
PUSH EDX
POP EBX
IN EAX,DX
OUT DX,EAX
ADD EAX,DDAT1 ;设DDAT1为双字类型变量
MUL EBX ;被乘数隐含为EAX，乘积存于EDX:EAX
DIV EBX ;被除数隐含为EDX:EAX，商存于EAX，余数存于EDX
SHL EAX,CL
如果是保护模式下的程序设计，指令中还可使用32位有效
地址，例如
MOV EAX,[EBX]

## Slide 126
2）专门为32位系统增加的指令
下面介绍几个专门增加的32位数据处理指令。
⑴ CDQ指令（自80386起有）
指令格式：CDQ
指令功能：将EAX中的有符号数扩展到EDX:EAX中
（即将32位有符号数扩展成64位，且低32
位存于EAX，高32位存于EDX）。
⑵ MOVSD指令（自80386起有）
指令格式：MOVSD ; 源串和目的串地址隐含
指令功能：该指令完成以下操作：
① 传送一个双字：ES:DI←(DS:SI)；
② 修改串指针：SI←(SI)±4，DI←(DI)±4，当有效地
址为32位时，源串和目的串指针分别用ESI和EDI。

## Slide 127
⑶ PUSHAD和POPAD指令（自80386起有）
指令格式：PUSHAD
POPAD
指令功能：PUSHAD指令是32位通用寄存器依次进栈
指令，进栈次序是：EAX，ECX，EDX，
EBX，ESP，EBP，ESI和EDI。POPAD指
令是32位通用寄存器依次出栈指令，出栈
次序与以上进栈次序相反，且出栈的ESP
被丢弃，不影响堆栈指针的正常修改。
注意：程序设计时，如需使用80286及其以后扩展
的指令，需要在源程序首行加入以下伪指令
.286（或.386、.486、.586）